## Slide 1: PROJETO E CONSTRUÇÃO DE UM ROBÔ PIANISTA
LUIZ GUSTAVO PFITSCHER E FELDMANN
Prof. Sérgio Boscato Garcia
Porto Alegre, 01 de julho de 2019
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
Escola Politécnica
Curso de Engenharia Mecânica

## Slide 2: ÍNDICE
ROBÓTICA E APLICAÇÕES
ROBÔS MÚSICOS E ROBÔS PIANISTAS
OBJETIVOS DO PROJETO
TEORIA MUSICAL E REPRESENTAÇÕES DA MÚSICA
ACIONAMENTOS
CONTROLE LÓGICO
CONCEITO DO PROJETO
SUBSISTEMAS E SEUS COMPONENTES
MECANISMO DOS DEDOS ROBÓTICOS
MÃOS ROBÓTICAS
SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO LINEAR
SOFTWARE, TRAJETÓRIAS E PROGRAMAÇÃO
RESULTADOS DA CONSTRUÇÃO
CONCLUSÕES

## Slide 3: ROBÓTICA
Robô: Máquina programável capaz de executar tarefas de maneira autônoma e repetitiva.
Cirurgia de precisão
(desteza)
Linha de montagem automotiva
(força, repetibilidade)
Rover planetário
(ambientes inacessíveis)

## Slide 4: NO COTIDIANO
Limpeza
Serviços
Entretenimento

## Slide 5: ROBÔS MÚSICOS
WF4-RIV
FLAUTISTA
(Solis, 2004)
COG
PERCUSIONISTA
(Williamson, 1999)
WAS-1
SAXOFONISTA
(Solis, 2009)

## Slide 6: ROBÔS PIANISTAS
Mini Humanoid Pianist
(Batula, 2010)
2 GLD
DEDOS FIXOS
LEGO
(Zhang, 2009)
2 GDL
DEDOS FIXOS
ROBÔ MÓVEL
Piano Playing Robot
(Zhang, 2009)
5 GDL
DEDOS FIXOS
MÃO MÓVEL
Electronic Piano Playing Robot
(Lin, 2010)
22 GDL
DEDOS MÓVEIS
MÃOS MÓVEIS
COMPLEXIDADE

## Slide 7: OBJETIVO
Projetar e construir um robô pianista
Requisitos do projeto:
Reproduzir uma grande variedade de músicas
Robô de entretenimento
Destreza / muitos GDL
Aspecto humanóide

## Slide 8: TEORIA MUSICAL
Notas
C Dó
D Ré
E Mi
F Fá
G Sol
A Lá
B Si
Altura
Frequência
AGUDO
GRAVE
C# / D♭
D# / E♭
F# / G♭
G# / A♭
A# / B ♭
Semitons
Oitavas

## Slide 9: REPRESENTAÇÃO EM PARTITURA
1 Semibreve
2 Mínima
4 Semínima
8 Colcheia
16 Semicolcheia

## Slide 10: REPRESENTAÇÃO DIGITAL
Musical Instrument Digital Interface (MIDI)
Código de notas
…
C 4 = 60
C# 4 = 61
D 5 = 62
…
F 9 = 125
F# 9 = 126
G 9 = 127
Código instrumentos
Piano = 1
…
Violão = 25
Guitarra = 26
…
Violino = 41
...
Flauta = 74
Arquivo com sequência eventos
DEFINIR TEMPO = 120 BPS
...
LIGA NOTA 60 INSTR. 1 VEL. 100%
AGUARDA 120B
DESLIGA NOTA 60 INSTR. 1
LIGA NOTA 125 INSTR. 41 VEL. 75%
...

## Slide 11: ACIONAMENTOS
SERVOMOTORES
Malha fechada
Controle do ângulo por PWM
Custo elevado
MOTORES DE PASSO
Malha aberta
Controle por pulsos
Menor custo

## Slide 12: ACIONAMENTOS
CILINDROS PNEUMÁTICOS
Força constante ao longo do curso
Forças maiores e cursos longos
SOLENÓIDE
Força varia ao longo do curso
Cursos curtos
Correntes altas e forças menores (ineficiente)
Usado para acionamento indireto (relés e válvulas)

## Slide 13: CONTROLE LÓGICO
ARDUINO
Plataforma de desenvolvimento e prototipagem de sistemas embarcados
Baixo custo
Modular
Programação: C
Comunicação: RS232, I2C, SPI, USB
Saídas: digitais TTL (0 - 5 V) e PWM
RASPBERRY PI
Computador de pequenas dimensões para uso em sistemas embarcados
Baixo custo
Tamanho reduzido
Processador: ARMv8 64-bit 1.4GHz
Memória: 1GB LPDDR2
Sistema operacional: Linux Debian / Raspbian

## Slide 14: PROJETO
ROBÔ
22 graus de liberdade
2 mãos móveis
10 dedos
  Acionamento vertical
  Rotação sobre o teclado
UNIDADE DE CONTROLE
SOFTWARE
Supervisório
Programação das músicas

## Slide 15: COMPONENTES

## Slide 16: COMPONENTES

## Slide 17: MECANISMO DOS DEDOS

## Slide 18: DEDOS ROBÓTICOS
ESPECIFICAÇÃO
Marca: SMC
Modelo: CDJ2B10-30-B
Êmbolo: 10 mm
Haste: 30 mm
Força exercida: 6,4 kgf
ESPECIFICAÇÃO
Marca: Turnigy
Modelo: TGY-901D
Torque: 13 kgf.cm
Velocidade: 0,14 s / 60º

## Slide 19: DEDOS ROBÓTICOS
θ
R
X
L

## Slide 20: MÃOS ROBÓTICAS
Material: Acrílico 4 mm
Fabricação: Corte laser
Material: Aço inoxidável 304 0,8 mm
Fabricação: Corte plasma
Material: PLA
Fabricação: Impressão 3D
Material: Latão
Fabricação: Torneamento CNC

## Slide 21: MOVIMENTAÇÃO HORIZONTAL
ΔX
ESPECIFICAÇÃO
Marca: Wotiom
Modelo: WS23-0150-30-4
Torque: 15 kgf.cm
Corrente: 3 A
Indutância: 2,2 mH
Resistência: 1,3 Ω

## Slide 22: SOFTWARE
.MIDI
Música
Programação manual
Inserção da partitura no ambiente de programação
Elaboração da estratégia de movimentação
Geração das trajetórias
Trajetórias calculadas por interpolação entre pontos de passagem
USB
RASPBERRY PI
ARDUINO MEGA
SAÍDAS DIGITAIS
I2C
TIMERS

## Slide 23: TRAJETÓRIAS
Ponto de passagem

## Slide 24: PROGRAMAÇÃO DAS MÚSICAS
MÃO ESQUERDA |  |  |  | 
-10 |  |  |  | 
Dedo 1 | Dedo 2 | Dedo 3 | Dedo 4 | Dedo 5
0 | 0 | 0 | 0 | 0
-10 | -9 | -8 | -7 | -6
G2 | A2 | B2 | C3 | D3
MÃO DIREITA |  |  |  | 
10 |  |  |  | 
Dedo 6 | Dedo 7 | Dedo 8 | Dedo 9 | Dedo 10
0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 11 | 12 | 13 | 14
F5 | G5 | A5 | B5 | C6
0

## Slide 25: PROGRAMAÇÃO DAS MÚSICAS
MÃO ESQUERDA |  |  |  | 
-3 |  |  |  | 
Dedo 1 | Dedo 2 | Dedo 3 | Dedo 4 | Dedo 5
0 | 0 | 0 | 0 | 1
-3 | -2 | -1 | 0 | 2
G3 | A3 | B3 | C4 | E4
MÃO DIREITA |  |  |  | 
4 |  |  |  | 
Dedo 6 | Dedo 7 | Dedo 8 | Dedo 9 | Dedo 10
0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 5 | 6 | 7 | 8
G4 | A4 | B4 | C4 | D4

## Slide 26: PROGRAMAÇÃO DAS MÚSICAS
MÃO ESQUERDA |  |  |  | 
-3 |  |  |  | 
Dedo 1 | Dedo 2 | Dedo 3 | Dedo 4 | Dedo 5
0 | 0 | 0 | 0 | 1
-3 | -2 | -1 | 0 | 2
G3 | A3 | B3 | C4 | E4
MÃO DIREITA |  |  |  | 
6 |  |  |  | 
Dedo 6 | Dedo 7 | Dedo 8 | Dedo 9 | Dedo 10
0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 7 | 8 | 9 | 10
B4 | C5 | D5 | E5 | F5

## Slide 27: PROGRAMAÇÃO DAS MÚSICAS
MÃO ESQUERDA |  |  |  | 
-3 |  |  |  | 
Dedo 1 | Dedo 2 | Dedo 3 | Dedo 4 | Dedo 5
0 | 0 | 0 | 0 | 1
-3 | -2 | -1 | 0 | 2
G3 | A3 | B3 | C4 | E4
MÃO DIREITA |  |  |  | 
10 |  |  |  | 
Dedo 6 | Dedo 7 | Dedo 8 | Dedo 9 | Dedo 10
-2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 11 | 12 | 13 | 14
B4 | C5 | D5 | E5 | F5

## Slide 28: PROGRAMAÇÃO DAS MÚSICAS

## Slide 29: PROJETO ELÉTRICO

## Slide 30: RESULTADOS

## Slide 31: GABINETE DA UNIDADE DE CONTROLE

## Slide 32: GABINETE DA UNIDADE DE CONTROLE

## Slide 33: MONTAGEM DAS ELETROVÁLVULAS

## Slide 34: SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO LINEAR

## Slide 35: MECANISMO DOS DEDOS

## Slide 36: MÃOS ROBÓTICAS

## Slide 37: MÃOS ROBÓTICAS

## Slide 39: CONCLUSÕES
Foi projetado e construído um robô capaz de tocar o piano ou o teclado musical
O protótipo apresentou funcionamento satisfatório
  A metodologia de projeto foi bem sucedida
  Os dimensionamentos foram adequados
O projeto apresenta as limitações:
Não alcança as tecla pretas
A intensidade fixa no aperto da tecla
Possibilidade de melhorias:
Desenvolvimento de um suporte mais estável
Desenvolvimento de um algoritmo de programação automática

## Slide 40: REFERÊNCIAS
FIALHO, Arivelto Bustamante. Automação Pneumática: Projetos, Dimensionamento e Análise de Circuitos. São Paulo: Érica, 2011.
International Midi Association. Standard Midi File Format Spec. Disponível em: <https://www.midi.org/specifications/item/the-midi-1-0-specification>. Acesso em: 20 abr. 2019.
JEN-CHANG, Lin et al. Design of Piano -playing Robotic Hand. IAES International Journal of Robotics and Automation (IJRA), v. 3, n. 2, 1 jun. 2014. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.11591/ijra.v3i2.4269>.
KAPUR, A; A History of Robotic Musical Instruments. In: International Computer Music Conference: 2005, Barcelona.
MED, B. Teoria da Música. Brasília: Musimed, 1996.
NORTON, Robert L. Cinemática e dinâmica dos mecanismos. Porto Alegre: AMGH, 2011.
NORTON, Robert L. Projeto de máquinas: uma abordagem integrada. Porto Alegre: Bookman, 2013.

## Slide 41: PROJETO E CONSTRUÇÃO DE UM ROBÔ PIANISTA
LUIZ GUSTAVO PFITSCHER E FELDMANN
Prof. Sérgio Boscato Garcia
Porto Alegre, 01 de julho de 2019
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
Escola Politécnica
Curso de Engenharia Mecânica